Назначение: Превентор кабельный ПК-35 предназначен для герметизации кабеля

в осложненных ситуациях при работе  лубрикатора УЛГИС 35-60П.

Срок службы изделия – 5 лет с начала эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| №№ | Наименование параметра | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наибольшее рабочее давление | МПа | 35 |
| 2 | Диапазон рабочих температур | градС | от - 40 до + 50 |
| 3 | Габаритные размеры: ширина высота длина | мм | 230 265 230 |
| 4 | Диаметр уплотняемого кабеля номинальный | мм | 6,3 |
| 5 | Масса | кг | 25 |