Назначение: механизма перемещения кабеля МПК-35М (10 935М СБ)

предназначен для преодоления дополнительных усилий трения в УГЛ-35

при значительных давлениях во время работы лубрикатора УЛГИС 35-60П.

Срок службы изделия – 5 лет с начала эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Наибольшее рабочее давление | МПа | 35 |
| Диапазон рабочих температур | градС | от - 40 до + 50 |
| Габаритные размеры: ширина высота длина | мм | 320 280 272 |
| Диаметр применяемого кабеля номинальный | мм | 6,3 |
| Масса | кг | 24 |