Наименование:       устройство герметизации кабеля гидравлическое   УГГ-35

Назначение:    УГГ-35 предназначено  для герметизации кабеля при работе  лубрикатора УЛГИС,

а также может использоваться самостоятельно при проведении технологических операций связанных

с давлением на устье скважины.

Срок службы изделия – 5 лет с начала эксплуатации.

УГГ-35 предназначено для применения в условиях умеренного климата по ГОСТ 16350-80.

Категория размещения УГГ-35  при  эксплуатации – 1 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| №№ | Наименование параметра | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наибольшее рабочее давление | МПа | 35 |
| 2 | Диапазон рабочих температур | Град С | от - 40 до + 50 |
| 3 | Длина | мм | 439 |
| 4 | Диаметр уплотняемого кабеля номинальный | мм | 4 |
| 5 | Масса | кг | 12 |

УГГ состоит из трех пакетов - в каждом из которых по два резинотканевых  или

полиуретановых манжет, поджимаемых ручным насосом и очистной – из мягкой резины,

поджимаемый вручную.  Присоединительная резьба НКТ-73.