Назначение: Блок превенторный байонетный БП-35Б(6) (10 938.00.000)

предназначен  для герметизации устья скважины (на спецголовке) при работе  лубрикатора УЛГИС  во время  спуска в  скважину геофизических приборов на кабеле и оборудован сигнально-захватным устройством и узлом крепления стойки с блоком геофизическим..

Срок службы изделия – 5 лет с начала эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| №№ | Наименование параметра | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наибольшее рабочее давление | МПа | 35 |
| 2 | Диапазон рабочих температур | ° С | от – 40 до + 50 |
| 3 | Габаритные размеры: ширина высота длина | мм | 314 365 400 |
| 4 | Диаметр уплотняемого стержня | мм | 12 |
| 5 | Проходной диаметр | мм | 60 |
| 6 | Проходной диаметр по стоп-кольцу | мм | 50 |
| 5 | Масса | кг | 43 |