Назначение:    СУ-36 предназначена для герметизации устья скважины при  спущенном ниже превентора приборе до присоединения его к  каротажному кабелю и обеспечения необходимого веса прибора,  достаточного  для компенсации выталкивающей кабель силы при проведении геофизических исследований  нефтяных и нагнетательных скважин лубрикатором УЛГИС.

Срок службы изделия – 1 год с начала эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| №№ | Наименование параметра | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наибольшее рабочее давление | МПа | 40 |
| 2 | Наибольшая рабочая температура | град С | 120 |
| 3 | Длина | мм | 1750 |
| 4 | Диаметр шейки спецголовки | мм | 12 |
| 5 | Наружный диаметр по корпусу | мм | 36 |
| 6 | Наружный диаметр по свинцу | мм | 36 |
| 7 | Масса | кг | 14 |