Наименование:	Устройство сигнально-захватное УСЗ-60 «М».

Назначение:	УСЗ- 60 «М»  предназначено  для сигнализации о входе прибора в колонку лубрикатора и предотвращения падения прибора из колонки лубрикатора при обрыве кабеля (проволоки).

Срок службы изделия – 5 лет с начала эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| №№ | Наименование параметра | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наибольшее рабочее давление | МПа | 21 |
| 2 | Диапазон рабочих температур | ° С | от - 40 до + 50 |
| 3 | Длина | мм | 250 |
| 4 | Диаметр осевого канала | мм | 60 |
| 5 | Наружный диаметр по корпусу | мм | 95 |
| 6 | Тип и размер присоединительной резьбы | мм | НКТ-73 |
| 7 | Масса | кг | 5 |